תקשורת מחשבים - סמסטר ב' תשס"ב

ד"ר יובל שביט

הנדסת חשמל - מערכות

אוניברסיטת ת"א

# תרגיל מסכם

תאריך הגשה: אחד בספטמבר 2002.

## יש להגיש את התרגיל בצרוף הצהרה על פתרונו באופן עצמאי

- בשאלה זו ננתח מתג בעל מספר כניסות גבוהה מאד והאצה (speed-up) מקסימלית.  כדי להעריך את גודל החוצץ הדרוש במוצא המתג נידרש לנתח את ההתנהגות במצב יציב של מערכת התורים המייצג מתג זה.  נשים לב שבכל רגע נתון יכולות להגיע למוצא מסויים אפס, אחת או יותר חבילות ופלוג הזמן הבין מופעי הינו אקספוננציאלי.  כלומר אנו מייצגים את תהליך המופע למתג כתהליך פואסוני כאשר כל מופע בו יכול להיות של מספר חבילות בו זמנית.  נסמן את המשתנה האקראי (מ"א) המייצג את מספר החבילות המגיעות בזמן נתון ע"י gk  ואת הפונקציה היוצרת של משתנה זה ב- G(z). נסמן ב- pk  את ההסתברות להמצאות k חבילות החוצץ היציאה ואת הפונקציה היוצרת של משתנה זה ב- P(z).

  - ציירו דיאגרמת מצבים של המערכת (התרכז במצב k כללי).

  - רשומו את משואות המצב היציב.

  - פתרו משואות אלו ע"י הפונקציות היוצרות שהוגדרו לעיל (הנח לצורך כך מתג בגודל אינסופי). (רמז: החליפו סדר של סכימה כפולה)

  - לבדיקת נכונות התוצאה הצבו  G(z)=z (כלומר תהליך פואסוני פשוט) והראו שהתוצאה שקבלתם תואמת תור M/M/1.

- נתון מתג בארכיטקטורת Clos כאשר מתגי דרגות הכניסה והיציאה בגודל nxn ומתגי הדרגה האמצעית בגודל rxr. נתון ש- ( מהתעבורה היא תעבורת multicast וכן שגודל קבוצת ה- multicast המקסימלי הינו M.  המתג מממש multicast ע"י שכפול תעבורה זו בדרגת הכניסה, כלומר משלוח חבילת multicast לשלשה יעדים יעשה ע"י שליחת שלש חבילות מדרגת הכניסה לדרגת היציאה.

  - בהנחה שפלוג המקורות והיעדים אחיד, תנו בטוי בתלות ב- ,n ,r ,M ו- ( לקצב המקסימלי של כלל התעבורה למתג כך שהחוצצים לא יתפוצצו.

  - הנחו M=4 ,(=1/16 ,n=4 ,r=4. והציבו בנוסחה מסעיף א'.

  - בנתונים של סעיף ב',  הנחו שלדרגה האמצעית יכולת לבצוע multicastבחמרה, כלומר דרגה זו יכולה לשכפל חבילה בחמרה ולשלוח אותה "בו זמנית"  לכל יעדיה.  הנחו שכל קבוצות ה- multicast בגודל זהה (4) ושלכל צרוף יעדים הסתברות שווה. כיצד תשתנה התשובה מסעיף ב'.

- בכתה הראנו את אלגוריתם Report-every-l שמאתחל n/l בצועים של Collect-en-route לאורך קטעים באורך l. בשאלה זו נציעה אלגוריתם חדש המתקדם לאורך הנתיב, אוסף נתונים ושולח את הנתונים שאסף לאחר שצבר l נתונים.

  - רשמו את סבוכיות ההודעות והזמן של האלגוריתם בתלות ב-l.

  - בהנחה ששני המדדים הנ"ל שווים בחשיבותם, מה ערכו האופטימלי של l.