המחלקה להנדסת חשמל – מערכות

מערכות לוגיות ספרתיות         0512.3561      Digital Logic Systems

### תרגול כיתה מס’ 1: ייצוג מספרים וקודים

#### 1.	ייצוג מספרים בבסיסים שונים

#### ייצוג מספר בבסיס 10

#### ייצוג מספר בבסיס r כלשהו

מעבר מבסיס r כלשהו לבסיס 10

מעבר מבסיס 10 לבסיס r

מטפלים לחוד בשלם ובשבר.

שלם – חלוקה חוזרת בבסיס החדש r, השארית היא התוצאה, החל מה-LSB (least significant bit).

שבר – כפל חוזר בבסיס החדש r, השלם הוא התוצאה, החל מה-MSB (most significant bit).

דוגמא:

מעבר מבסיס t לבסיס r כלשהם

אם t ו - r אינם חזקות של אותו מספר- עוברים דרך בסיס  10.

כאשר t  ו-r הם חזקות של אותו מספר, למשל: 2,4,8,16 או 3,9,27 – ניתן להתייחס לקבוצות באורך K כאשר עוברים מבסיס b0 לבסיס b0K.

דוגמא:

ובכיוון ההפוך-

מבטאים כל סיפרה בבסיס b0K ע"י k ספרות בבסיס b0:

##### 2. קודים בינאריים (קודים בבסיס 2, משתמשים בספרות 0 \ 1)

תזכורת- הקוד הבינארי הסטנדרטי: (למשל 4 ביטים)-

הערה: בבסיס r ישנם r סימנים שונים (למשל 0..9 בבסיס 10).

במספר שאורכו n ספרות המבוטא בבסיס r קיימים rn צירופים אפשריים.

למשל, בקוד הבינארי לעיל- 	2 סיביות מייצגות 4=22 מספרים (0..3)

3 סיביות מייצגות 8=23 מספרים (0..7)

4 סיביות מייצגות 16=24 מספרים (0..F)

דוגמא: נדרש לבנות צופן בינארי בעל אורך קבוע, שיכיל 46 תווים שונים. מה אורכו המינימלי של צופן זה?

תשובה:

24=16 צירופים ( שימוש ב 4 סיביות

25=32 צירופים ( שימוש ב 5 סיביות

26=64 צירופים ( שימוש ב 6 סיביות

צופן באורך 5 סיביות לא יספיק, נצטרך להשתמש ב 6 סיביות.

קוד   BCD (Binary Coded Decimal)

הספרות 0-9 בייצוג בינארי (כל ספרה בנפרד מיוצגת ע"י 4 סיביות).

דוגמא:

##### קודים ממושקלים

כל ספרה לחוד מיוצגת ע"י i סיביות (בדר"כ i=4), כאשר לכל סיבית Xi יש משקל  Wi.

בכדי שהקוד יהיה תקף, נדרש שהסכום  יאפשר ייצוג של כל הספרות 0-9. (למשל 1249 אינו תקף כי אי אפשר לייצג בעזרתו את הספרה 8).

ניתן לראות את קוד BCD כקוד ממושקל 8421 (לכל סיפרה לחוד):

דוגמא למשקל שונה (ייתכנו מספר ייצוגים לכל ספרה):

קוד משלים עצמי

תהא X ספרה עשרונית, אז מגדירים את (9-X) כמשלים ל 9 של X.

בקוד משלים עצמי, המשלים ל-9 של X מתקבל ע"י החלפת 0 ב 1 ולהיפך.

קוד ממושקל הוא קוד משלים עצמי אם סכום המשקולות שלו שווה ל-9. למשל-

BCD איננו קוד משלים עצמי:

תכונת ה"משלים עצמי" נוצלה במחשבים מהדורות הראשונים.

קןד Excess-3

זהו קוד מבוסס BCD שהוא גם קוד משלים עצמי.

תהליך הקידוד: מוסיפים "3 " לספרה העשרונית, וממירים התוצאה לייצוג בינארי.

למשל:

כמובן שניתן גם להוסיף את ה "3" כמספר בינארי, לאחר ההמרה ל  BCD:

Excess-3 הוא קוד משלים עצמי:

ניתן להגדיר "מרחק" בין מילות קוד-

כמספר הסיביות השונות בין 2 מילות קוד.

מרחק 1:

מרחק 2:

קוד    Gray

קוד ציקלי: כל מספר נבדל מאלו שמעליו ומתחתיו בסיבית אחת בלבד. (מרחק 1).

קוד משוקף (reflected) : נוצר ע"י תהליך של שכפול ושיקוף:

עוברים מבסיס 10 ל -  gray ע"י שיקוף –מתחילים ב- 0, 1. משכפלים את 0 ו-1

ומוסיפים לסט הראשון 0 משמאל, ולסט הגבוה יותר, מבחינת ערך – 1, וכך הלאה.

דוגמא ליצירת קוד gray ל-8 ערכים:

מעבר מקוד Gray לבינארי

הסיבית השמאלית ביותר ( ה-MSB ) שווה בקוד Gray  ובבסיס בינארי, את יתר הסיביות משחזרים בצורה איטרטיבית משמאל לימין כך:

1. אם מספר ה-'1'-ים משמאל לסיבית gi זוגי, אזי השחזור -b  במקום ה-i  יהיה

2. אחרת . (מתחילים בסיבית השמאלית).

דוגמא: נתון המספר  בקוד Gray  . מה ערכו בבסיס 8?

מעבר מבינארי לקוד Gray

הסיבית השמאלית ביותר ( ה-MSB ) שווה בקוד Gray  ובבסיס בינארי, את יתר הסיביות משחזרים בצורה איטרטיבית משמאל לימין כך:

1. אם הסיבית bi שווה לסיבית bi+1, אזי השחזור -g  במקום ה-i  יהיה gi =0

2. אחרת gi =1 .

בדיקת הזהות זהה לפעולת XOR.

דוגמא:

צפנים לגילוי שיבושים

המטרה: למנוע שיבוש במידע מוצפן (המאוחסן במדיה כלשהי או בזמן העברה ברשת).

למשל- שימוש בסיבית זוגיות (parity bit):

מוסיפים לכל מילת קוד סיבית בכדי ליצור מספר זוגי של ‘1’ים. (זה נקרא Even parity. ניתן להשתמש גם ב- Odd parity- שם נוסיף סיבית בכדי ליצור מספר אי זוגי של -'1'-ים ).

דוגמא ל Even Parity-:

| מילת קוד | סיבית זוגיות |
| --- | --- |
| 10011 | 1 |
| 10111 | 0 |

כשנתקלים בצירוף סיביות שיש בו מספר אי זוגי של ‘1’ יודעים שנפלה טעות (אבל- הצופן מתריע רק על מספר אי זוגי של שיבושים).

יש שיטות הצפנה מתוחכמות יותר, שמזהות שגיאות וגם יכולות לקבוע  מהו השיבוש ועי"כ לשחזר את המקור.

צפנים אלפא-נןמריים:

קודים  לאותיות, מספרים וסימנים. למשל-

קוד ASCII

משתמש ב-7 ביטים (B1…B7) לייצוג 128 סימנים שונים. הביט השמיני (MSB) הוא בד"כ אפס או parity check. טבלת הקידוד היא:

B7B6B5

| B4B3B2B1 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | NULL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | FF | FS | ' | < | L | \ | l | ¦ |
| 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

דוגמא לחלק מהקיצורים:

SP space

BS backspace

HT horizontal tab

DEL delete

CAN cancel

# Text boxes

2 bits

3 bits

4 bits